GIẢ TRÌNH CÁC Ý KIỀN ĐÓNG GÓP VỀ HỒ SƠ QUY HOẠCH 1/500 KHU HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG - CẢNG HÀNG KHÔNG PHAN THIẾT

PHẦN 2

CHECKLIST ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú | Giải trình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Căn cứ pháp lý, căn cứ kỹ thuật | Có |  |  |
| - | Đã đầy đủ các căn cứ pháp lý, căn cứ kỹ thuật | Không | Chưa có các văn bản như: - Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư - Quyết định số 4236/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về môi trường - Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 quản lý chất thải …. | Tư vấn bổ sung tại thuyết minh tại mục I.2.1. Căn cứ pháp lý |
| - | Các căn cứ pháp lý, căn cứ kỹ thuật, tài liệu tham chiếu có còn hiệu lực | Có |  |  |
| 2 | Mục tiêu, quy mô, nhiệm vụ lập quy hoạch | Có |  |  |
| - | Đã xác định rõ mục tiêu, quy mô quy hoạch, phù hợp với quy hoạch 1/2000 được duyệt | Không | Tại mục I.3 chưa xác định mục tiêu, quy mô của khu hàng không dân dụng (chưa xác định công suất, diện tích…..) | Tư vấn tiếp thu và hoàn thiện và bổ sung tại mục I.2.1 |
| 3 | Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tác động đến quy hoạch | Có |  |  |
| - | Các số liệu khảo sát hiện trạng, điều kiện tự nhiên, xã hội có được lập trên cơ sở nguồn gốc tin cậy, có gần với thời điểm lập quy hoạch | Không | Các thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận chưa đưa và nguồn thông tin để đảm bảo tin cậy | Tư vấn cập nhật số liệu vào thuyết minh nguồn thông tin tại Chương II. |
| 4 | Hiện trạng khu vực lập quy hoạch | Có |  |  |
| - | Có các thông tin số liệu đặc điểm, hiện trạng địa chất, địa hình khu vực lập quy hoạch | Không | Tại mục III.3 không có số liệu cụ thể về đặc điểm hiện trạng địa chất công trình, thông tin hiện trạng sơ sài | Tư vấn bổ thuyết minh hiện trạng địa chất công trình tại mục III.3.2. |
| - | Có số liệu hiện trạng về dân cư, công tác giải phóng mặt bằng trong khu đất quy hoạch | Không |  | Tư vấn bổ sung vào mục III.3.3. (nội dung như cũ, chưa thấy điều chỉnh) |
| - | Có hồ sơ khảo sát để chứng minh số liệu khảo sát là tin cậy | Không | Không có hồ sơ khảo sát để chứng minh | Tư vấn cung cấp hồ sơ khảo sát đã thực hiện |
| 5 | Mục tiêu và nhiệm vụ lập quy hoạch | Có |  |  |
| - | Mục tiêu và nhiệm vụ có xác định quy mô, diện tích khu vực lập quy hoạch | Không | Không xác định quy mô | Tư vấn bổ sung mục I.3.2. |
| - | Quy mô, diện tích khu đất có phù hợp với quy hoạch 1/2000 được duyệt, phù hợp với nhiệm vụ được duyệt | Không | Tại mục III.4.1 xác định quy mô diện tích là 348,28ha. Tuy nhiên theo quy hoạch được duyệt tổng diện tích quy hoạch là 550,56ha trong đó diện tích quân sự là 157,56ha | Tư vấn bổ sung tại mục III.4.1 (làm rõ 348,28ha gồm các khu nào, để đảm bảo phù hợp với quy hoạch 1/2000 được duyệt) |
| 6 | Lựa chọn chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng |  |  |  |
| - | Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu đã bao gồm: Mật độ xây dựng, Hệ số sử dụng đất, Chiều cao công trình, Mật độ đường, Tỉ lệ đất giao thông, Cốt khống chế, chỉ dới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, Độ dốc, Cấp điện, Cấp nước; Thoát nước …… | Không | Tại mục III.4.3 - Chưa xác định chỉ tiêu giới hạn chiều cao công trình. - Chưa xác định chỉ tiêu thoát nước - Chưa xác định chỉ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng | - Mục giới hạn chiều cao đã thể hiện tại mục IV.1.2. Yếu tố khống chế. - Chi tiêu thoát nước xác định bằng chỉ tiêu cấp nước. - Chỉ giới đường đỏ được xác định trong bản vẽ QH15 |
| - | Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu có phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành | Không | Chưa đưa ra tiêu chuẩn để xác định các chỉ tiêu | Tư vấn bổ sung tiêu chuẩn tại mục I.4.3 (Không có mục I.4.3) |
| - | Có đánh giá thuyết minh lựa chọn các chỉ tiêu kỹ thuật | Không | Chưa có thuyết minh lựa chọn các chỉ tiêu | Tư vấn bổ sung tiêu chuẩn tại mục I.4.3 (Không có mục I.4.3) |
| 7 | Thuyết minh dự báo sản lượng vận chuyển hàng không | Có |  | Thống nhất bỏ mục này |
| - | Đã có dự báo sản lượng vận chuyển hàng không để là cơ sở tính toán quy mô các công trình | Không | Chưa có số liệu dự báo |  |
| - | Có tính toán quy mô các hạng mục công trình trên cơ sở số liệu dự báo | Không | Chưa có tính toán nhu cầu, quy mô diện tích công trình |  |
| - | Phương pháp tính toán quy mô có phù hợp với tiêu chuẩn | Không | Chưa có tính toán |  |
| - | Phân chia giai đoạn thực hiện quy hoạch có phù hợp với dự báo | Không | Chưa xác định các giai đoạn thực hiện quy hoạch |  |
| 8 | Quy hoạch các công trình bảo vệ môi trường | Có |  |  |
| - | Có quy hoạch các hạng mục công trình bảo vệ môi trường theo quy định | Không | Tại mục IV.4.11, 12 có thuyết minh quy hoạch khu chứa chất thải rắn, khu xử lý nước thải, tuy nhiên nội dung chỉ chủ yếu là kết cấu của các công trình. Không có thuyết minh tính toán diện tích, quy mô công trình. | Tư vấn bổ sung thuyết minh tại mục IV.4.11, 12 và có bổ sung phụ lục tính toán |
| - | Quy hoạch các công trình bảo vệ môi trường có phù hợp với quy hoạch 1/2000 được duyệt |  |  |  |
| 9 | Quy hoạch các hạng mục PCCC | Có |  |  |
| - | Có quy hoạch các hạng mục PCCC theo quy định | Không | Tại mục IV.4.5 có thuyết minh quy hoạch trung tâm khẩn nguy cứu hỏa, tuy nhiên rất sơ sài. Không có thuyết minh tính toán quy mô, diện tích công trình. | Tư vấn bổ sung thuyết minh tính toán quy mô tại mục IV.4.5. (Nội dung quy hoạch không cần đưa kết cấu, lát gạch, cửa kính, mái tôn.., thực tế chưa có tính toán) |
| - | Các công trình PCCC có phù hợp với quy hoạch 1/2000 được duyệt |  |  |  |
| - | Khoảng cách giữa các công trình đặc biệt nguy hiểm cháy nổ (như kho xăng dầu, trạm cấp xăng dầu) đã tuân thủ về khoảng cách giữa các công trình (có bảng so sánh tiêu chuẩn) | Không áp dụng |  |  |
| 10 | Quy hoạch các hạng mục công trình | Có |  |  |
| - | Đã có đầy đủ các hạng mục công trình theo quy hoạch 1/2000 được duyệt | Không | Chưa quy hoạch các khu như: Kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, khu chế biến suất ăn, văn phòng đại diện, hàng không chung ….. | Không thuộc phạm vi dự án. Các hạng mục không đầu tư có thể hiện số hiệu và vị trí trên bản vẽ |
| - | Có thuyết minh về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của các hạng mục công trình | Có |  |  |
| - | Có thuyết minh tính toán quy mô, diện tích các hạng mục công trình | Không | Tại mục IV, toàn bộ các hạng mục công trình đề chưa có tính toán quy mô, diện tích, mật độ xây dựng, xác định khoảng lùi xây dựng…. | Trong quy hoạch chỉ chỉ tiêu quy hoạch thể hiện tại IV.3. (Chưa bổ sung tính toán) |
| 11 | Quy hoạch hệ thống giao thông |  |  |  |
| - | Hệ thống giao thông có phù hợp với quy hoạch 1/2000 được duyệt | Có |  |  |
| - | Đã có thuyết minh, tính toán quy mô đường giao thông | Không | Tại mục V.1 chỉ đưa và quy mô, chiều rộng tuyến đường số làn xe, tuy nhiên không có tính toán nội dung này | Thống nhất với Hoàng không tính toán lại mà theo quy mô quy hoạch chi tiết đã được duyệt |
| - | Đã có thỏa thuận kết nối giao thông | Không | Chưa có thoả thuận kết nối giao thông | Đã có thỏa thuận đấu nối tại văn bản số 1773/SGTVT-HTGT ngày 21/6/2019 của Sơ GTVT tỉnh Bình Thuận (gửi kèm) |
| 12 | Quy hoạch hệ thống thoát nước |  |  |  |
| - | Đã có tính toán lưu lượng thoát nước mưa, tính toán hệ thống thoát nước mưa (độ dốc, kích thước ống, cao độ đáy ống thoát nước) | Không | Chưa có tính toán quy mô, kích thước cống thoát nước, cao độ đáy ống.. | Đã có tại phụ lục tính toán thoát nước |
| - | Đã có thỏa thuật điểm thoát nước | Không | Chưa có thỏa thuận đấu nối thoát nước | Đã có thỏa thuận đấu nối tại văn bản số 1773/SGTVT-HTGT ngày 21/6/2019 của Sơ GTVT tỉnh Bình Thuận (gửi kèm) |
| 13 | Quy hoạch công trình cấp nước |  |  |  |
| - | Đã có tính toán nhu cầu cấp nước, tính toán hệ thống cấp nước, tính toán quy mô bể chứa nước đảm bảo nước sinh hoạt và chữa cháy | Có |  |  |
| - | Đã xác định nguồn cấp nước | Có |  |  |
| - | Đã có thỏa thuận nguồn cấp nước hoặc giấy phép khai thác nước giếng khoan | Không | Chưa có thoản thuận nguồn cấp nước | Đã có thỏa thuận đấu nối tại văn bản số 422/CTN-KT ngày 27/6/2019 của Công ty CP cấp thoát nước Bình Thuận (gửi kèm) |
| 14 | Quy hoạch công trình cấp điện |  |  |  |
| - | Đã có tính toán quy mô hệ thống cấp điện | Có |  |  |
| - | Đã có thỏa thuận kết nối cấp điện | Không | Chưa có thoản thuận nguồn cấp nước | Đã có thỏa thuận vị trí cấp điện tại văn bản số 2679/PCBT-KT ngày 04/7/2019 của Công ty điện lực Bình Thuận (gửi kèm) |
| 15 | Quy hoạch công trình PCCC |  |  |  |
| - | Đã có tính toán quy mô công trình PCCC | Không |  | Đây là giai đoạn quy hoạch nên Cơ quan tư vấn chỉ xác định PCCC ngoài nhà tại mục V.6. Còn chữa cháy trong nhà ga chưa đưa vào giai đoạn này |
| - | Đã có thỏa thuận của cơ quan PCCC về quy hoạch các công trình chữa cháy | Không |  | Bỏ nội dung này |
| 16 | Quy hoạch công trình, hệ thống xử lý chất thải, vệ sinh môi trường |  |  |  |
| - | Đã có tính quy mô công trình xử lý nước thải, chất thải | Không | Chưa có tính toán | Tư vấn bổ sung tính toán tại mục V.7. và mục V.8. (chưa bổ sung tính toán, đưa bảng tổng hợp khối lượng hệ thống chất thải rán, các nội dung chất thải rắn vào mục quy hoạch chất thải nguy hại là không hợp lý) |
| - | Đã có thỏa thuận của cơ quan môi trường về quy hoạch công trình xử lý nước thải,chất thải | Không | Chưa có thoản thuận | Đã có thỏa thuận phương án đấu nối thoát nước thải tại văn bản số 728/UBND-KT ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận (gửi kèm) |
| 17 | Quy hoạch công trình đảm bảo an ninh | Có |  |  |
| - | Có tính toán, xác định quy mô hệ thống hàng rào an ninh | Không |  | Tư vấn bổ sung mục V.9.1 |
| - | Có phương án xác định vị trí cổng cửa, trạm gác | Không |  | Tư vấn bổ sung mục V.9.2 |
| - | Có tính toán thiết kế tuyến đường công vụ, đường tuần tra dọc theo hàng rào | Không |  | Đã có tại mục V.10.3 |
| 18 | Quy hoạch sân đỗ tàu bay | Có |  |  |
| - | Có tính toán dự báo nhu cầu số lượng vị trí đỗ tàu bay | Có |  |  |
| - | Có tính toán xác định, diện tích, cao độ, độ dốc sân đỗ, hướng thoát nước | Có |  |  |
| - | Có quy hoạch hệ thống thoát nước cho sân đỗ tàu bay | Có |  |  |
| 19 | Quy hoạch hệ thống đường lăn | Có |  |  |
| - | Có xác định quy mô kích thước đường lăn | Có |  |  |
| - | Đường lăn có đủ các thành phần theo tiêu chuẩn ICAO (đường lăn, lề đường lăn, khu vực san gạt) | Có |  |  |
| - | Có tính toán thiết kế hệ thống thoát nước khu vực đường lăn | Có |  |  |
| 20 | Quy hoạch công trình phụ trợ dẫn đường |  |  |  |
| - | Hệ thống phụ trợ dẫn đường có phù hợp với quy hợp với quy hoạch 1/2000 được duyệt | Không |  | Đã có mục V.11. phù hợp với quy hoạch |
| 28 | Đánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP. | Có |  |  |
| 29 | Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư, đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện. | Có |  | Bỏ |

PHẦN 3

CHECKLIST ĐÁNH GIÁ BẢN VẼ

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú | Giải trình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vị trí quy hoạch Cảng HK Phan Thiết trong quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Bình Thuận | Có | Bản vẽ 01 |  |
| 2 | Mặt bằng quy hoạch Cảng HK Phan Thiết được duyệt tỷ lệ 1/2000 | Có | Bản vẽ 02 |  |
| 3 | Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch tỷ lệ 1/500 | Có | Bản vẽ 03 |  |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Có |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Có |  |  |
| - | Ranh giời, vì trí khu đất có phù hợp với quy hoạch được duyệt | Không | Phát sinh phạm vi đường nối vào đài VOR | So với nhiệm vụ được phê duyệt, có phát sinh tuyến đường nối từ khu bay ra đài VOR |
| - | Đã đầy đủ các mốc giới và đã được đo tạo độ đầy đủ | Có |  |  |
| - | Có hồ sơ khảo sát đo đạc các mốc giới để chứng minh kết quả đo | Không |  | Tư vấn bổ sung hồ sơ khảo sát |
| - |  |  |  |  |
| 4 | Tổng mặt bằng hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/500 | Có | Bản vẽ 05 (sai số bản vẽ) | Tư vấn tiếp thu và chỉnh sửa bản vẽ - 04 |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Có |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Có |  |  |
| - | Bản vẽ có thể hiện hiện trạng hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông, thông tin liên lạc và các công trình ngầm nổi khác | Không | Không thể hiện đầy đủ hiện trạng hệ thống điện, cấp nước, viễn thông, | Khu vực hiện trạng không có hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông, thông tin liên lạc và các công trình ngầm nổi khác |
| - | Có phạm vi bảo vệ hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm | Không |  | Không có các công trình ngầm trong khu vực |
| 5 | Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 | Có | Bản vẽ 05 |  |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Có |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Có |  |  |
| - | Có thiể hiện đầy đủ các công trình phù hợp với quy hoạch 1/2000 được duyệt | Không | - Bổ sung hạng mục công trình: đường ra vào khu vực đài VOR, Trạm kỹ thuật nhà ga. - Thiếu nhiều công trình như: Kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, khu chế biến suất ăn, văn phòng đại diện, hàng không chung ….. | Các công trình chưa đầu tư sẽ được thể hiện là khu dự trữ phát triển. |
| - | Có thể hiện chỉ tiêu sử dụng đất của tất cả các khu đất trong phạm vi quy hoạch | Không | Nhiều khu đất chưa xác định các chỉ tiêu sử dụng đất | Các công trình chưa đầu tư sẽ được thể hiện là khu dự trữ phát triển. |
| - | Có xác định ranh giới từng khu đất và lô đất theo tính chất, chức năng sử dụng đối với đất xây dựng các công trình dân dụng, công cộng, hệ thống đường giao thông, khu cây xanh, công trình đầu nối hạ tầng kỹ thuật; | Không | Chưa có mốc giới, ranh giới từng khu đất | Được thể hiện trên bản vẽ QH-15 (QH15 không mở được) |
| - | Có đầy đủ các chỉ tiêu theo yêu cầu về quản lý sử dụng đất (tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tổng diện tích khu đất, kí hiệu lô đất) | Có |  |  |
| 6 | Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500 | Có | Bản vẽ 06 |  |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Có |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Có |  |  |
| - | Mặt bằng có thể hiện đầy đủ các hạng mục công trình phù hợp với quy hoạch 1/2000 được duyệt, phù hợp với quy trình khai thác | Không | - Bổ sung hạng mục công trình: đường ra vào khu vực đài VOR, Trạm kỹ thuật nhà ga. - Thiếu nhiều công trình như: Kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, khu chế biến suất ăn, văn phòng đại diện, hàng không chung ….. - Khu vực lắp đặt đèn tiếp cận, các thiết bị bảo đảm hoạt động bay |  |
| 7 | Quy hoạch địa thế và lưới cao độ đào đắp tỷ lệ 1/500 | Có |  |  |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Có |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Không | - Chỉ có đường bình độ, không có lưới cao độ - Chưa có thiết kế lưới cao độ khu vực dài VOR - Lưới cao độ các khu vực lắp đặt đèn tiếp cận | - Trong các bản vẽ chi tiết đã có lưới cao độ - Tư vấn bổ sung lưới cao độ đài VOR - Lưới cao độ các khu vực lắp đặt đèn tiếp cận thuộc dự án “Xây dựng khu quân sự sân bay Phan Thiêt” do Bộ Quốc phòng đầu tư |
| 8 | Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa tỷ lệ 1/500 | Có | Bản vẽ 11 |  |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Có |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Không | - Cùng ống tròn D600 có 02 ký hiệu khác nhau - Chưa thể hiện cao độ hoàn thiện, cao độ đáy ống của các tuyến thoát nước | - Tư vấn tiếp thu và chỉnh sửa ký hiệu bị trùng - Cao độ hoàn thiện và cao độ đáy cống của các tuyến thoát nước đã được thể hiện trong các bản vẽ chi tiết. |
| - | Hệ thống đường ống, rãnh thoát nước có phù hợp với độ dốc, hướng thoát nước khu đất | Có |  |  |
| - | Hệ thống tuyến đường ống, rãnh có đảm bảo thoát nước cho các công trình | Có |  |  |
| 9 | Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc | Có | Bản vẽ số 9 |  |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Có |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Có |  |  |
| - | Có vị trí đấu nối thông tin liên lạ đến tất cả các công trình | Không | Khu đất số 8A không có điểm đấu nối | - Tư vấn bổ sung trên bản vẽ (Không có kí hiệu các khu đất trên bản vẽ, cần bổ sung ký hiệu tuyến thông tin liên lạc, vị trí đấu nối) |
|  |  | Có |  |  |
| 10 | Quy hoạch hệ thống giao thông tỷ lệ 1/500 | Có | Bản vẽ 08 |  |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Có |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Không | Không thể hiện cao độ thiết kế khống chế và cao độ tự nhiên tại các nút giao | - Đã thể hiện cao độ thiết kế khống chế và cao độ tự nhiên tại các nút giao trong các bản vẽ chi tiết (bổ sung ký hiệu các khu đất) |
| - | Có sơ đồ vận hành phương tiện | Không |  |  |
| - | Có đầy đủ mặt cắt ngang các tuyến đường | Có |  |  |
| - | Khúc cua có đảm bảo có bản kính đảm bảo cho phương tiện di chuyển | Có |  |  |
| - | Chiều rộng lòng đường có đảm bảo phương tiện di chuyển | Có |  |  |
| - | Luồng giao thông có đảm bảo không bị xung đột | Có |  |  |
| - | Kết nối với hệ thống giao thông bên ngoài có đảm bảo thuận lợi cho việc di chuyển của phương tiện | Có |  |  |
| 11 | Quy hoạch hệ thống cấp điện chiếu sáng tỷ lệ 1/500 | Có | Bản vẽ 12 |  |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Có |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Không | - Không thể hiện các tuyến cáp điện trên bản vẽ. - Không có ý hiệu các tuyến cáp điện, trạm biến áp…. | - Tư vấn bổ sung hoàn thiện trên bản vẽ (bổ sung ký hiệu các khu đất) |
| - | Tuyến đường dây điện có đến tất cả các công trình | Không | - Không có tuyến đường điện đến hệ thống đèn tiếp cập, đài VOR, hàng rào an ninh - Không thể hiện điểm đấu nối cấp điện cho các công trình | Cấp điện cho đài VOR và hàng rào được thể hiện tại bản vẽ số 10 - Tư vấn bổ sung cấp nối điện cho công trinh |
| 12 | Quy hoạch hệ thống cấp nước và phòng cháy chữa cháy tỷ lệ 1/500 | Có | Bản vẽ số 13 |  |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Có |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Không | Không thể hiện ký hiệu các ống cấp nước | Tư vấn bổ sung |
| - | Có thể hiện vị trí đầu nguồn cấp nước | Có |  |  |
| - | Hệ thống tuyến ống cấp nước có cấp vào đầy đủ các công trình cần thiết | Không | - Không có tuyến cấp nước đến đài VOR - Không thể hiện điểm đấu nối cấp nước cho các công trình | - Cấp nước đài VOR dùng giếng khoan tại chỗ - Trên bản vẽ đã thể hiện kết nối cấp nước cho các công trình. |
| 13 | Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải tỷ lệ 1/500 | Có |  |  |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Có |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Không | Không có ký hiệu hệ thống thoát nước thải | Tư vấn bổ sung |
| - | Hệ thống đường ống, rãnh thoát nước có phù hợp với độ dốc, hướng thoát nước khu đất | Có |  |  |
| - | Hệ thống tuyến đường ống, rãnh có đảm bảo thoát nước cho các công trình | Không | - Không có quy hoạch thoát nước thải tại đài VOR - Không có tuyến thoát nước từ trạm xử lý nước thải ra bên ngoài - Không thể hiện điểm đấu nối thoát nước cho các công trình | - Đài VOR nằm cách xa sân bay nên nước thải xử lý tự hoại - Bổ sung tuyến thoát nước từ trạm xử lý nước thải ra bên ngoài - Bổ sung điểm đấu nối thoát nước cho các công trình |
| 14 | Quy hoạch quảng cáo tỷ lệ 1/500 | không áp dụng | Không áp dụng vì Luật Quảng cảo quy định chính quyền địa phương lập quy hoạch quảng cáo |  |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Choose an item. |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Choose an item. |  |  |
| 15 | Chỉ giới đường đỏ, định vị lô đất, hàng rào an ninh 1/500 | Có | Bản vẽ 15 | (Không mở được bv 150) |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Có |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Không | Không có ký hiệu chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng | Bổ sung chỉ giới đường đỏ |
| - | Ranh giới, tọa độ các lô đất đã đầy đủ | Không | Thiếu nhiều công trình như: Kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, khu chế biến suất ăn, văn phòng đại diện, hàng không chung ….. | Bổ sung định vị cho các công trình theo quy hoạch |
| 16 | Quy hoạch hệ thống các công trình quản lý điều hành bay 1/500 | Có | Bản vẽ 10 |  |
| - | Tỷ lệ bản vẽ đã phù hợp | Có |  |  |
| - | Ký hiệu bản vẽ có phù hợp với các tiêu chuẩn | Có |  |  |
| - | Hệ thống các công trình quản lý bay có phù hợp với quy hoạch được duyệt | Có |  |  |
| - | Có đầy hệ thống công trình ngầm (cáp điên, thông tin) hỗ trợ các thiết bị điều hành bay | Có |  |  |